Bestekteksten

MENNEKES laadoplossingen voor elektrische wagens.

Algemeen

Voor het laden van elektrische voertuigen wordt aangepaste laadinfrastructuur voorzien. Er wordt gebruikt gemaakt van mode 3 laadpunten conform IEC 61851 met aansluitingen conform IEC 62196. Deze laadpunten garanderen een veilig laadproces voor zowel gebruiker als installatie. De afgewerkte laadpalen zijn door de fabrikant voorzien van controle en certificering volgens IEC 61439.

De laadpunten worden geplaatst conform IEC 61851 en IEC 60364-7-722.

# INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	3

1	LAADOPLOSSINGEN	5

1.1	Bedrijfsparking, parkeergarages, openbare parkings	5

1.1.1	Metalen laadzuilen 2x22 kW met mogelijkheid tot monitoring, betaalsysteem via operator en lastmanagement	5

1.1.2	Kunststof wandtoestel 22 kW (incl. beveiliging) met mogelijkheid tot monitoring, betaalsysteem via operator en lastmanagement	6

1.1.3	Kunststof wandtoestel 22 kW (excl. beveiliging) met mogelijkheid tot monitoring, betaalsysteem via operator en lastmanagement	7

1.1.4	Vrijstaande dubbelzijdige montage van oplossing 1.1.2 en 1.1.3	8

1.1.5	Vrijstaande dubbelzijdige montage van oplossing 1.1.2 en 1.1.3	8

1.1.6	Bedrijfswagen in privéwoning, oplossing met stopcontact type 2	9

1.1.7	Bedrijfswagen in privéwoning, oplossing met vaste laadkabel en koppeling type 2	10

1.1.8	Vrijstaande dubbelzijdige montage van oplossing 1.1.6 en 1.1.7	11

1.1.9	Vrijstaande dubbelzijdige montage van oplossing 1.1.2 en 1.1.3	11

2	PRODUCTOMSCHRIJVINGEN	12

2.1	AMEDIO® Professional+ 22 PnC - LAADZUIL 2x22 kW via operator, met PnC modem (ISO15118)	12

2.2	AMEDIO® Professional 22 PnC - LAADZUIL 2x22 kW via operator, met PnC modem (ISO15118)	13

2.3	AMEDIO® Professional+ 22 - LAADZUIL 2x22 kW via operator	14

2.4	AMEDIO® Professional 22 - LAADZUIL 2x22 kW via operator	15

2.5	AMTRON® Professional+ PnC 22 T2 – wandlaadstation 22 kW (incl. beveiliging) met stopcontact type 2; via operator	16

2.6	AMTRON® Professional PnC 22 T2 – wandlaadstation 22 kW (incl. beveiliging) met stopcontact type 2; via operator	17

2.7	AMTRON® Professional+ 22 T2 – wandlaadstation 22 kW (incl. beveiliging) met stopcontact type 2; via operator	18

2.8	AMTRON® Professional 22 T2 – wandlaadstation 22 kW (incl. beveiliging) met stopcontact type 2; via operator	19

2.9	AMTRON® Professional+ E22 T2 – wandlaadstation 22 kW (excl. beveiliging) met stopcontact type 2; via operator	20

2.10	AMTRON® Professional E22 T2 – wandlaadstation 22 kW (excl. beveiliging) met stopcontact type 2; via operator	21

2.11	AMTRON® Professional+ PnC 22 C2 – wandlaadstation 22 kW (incl. beveiliging) met vaste kabel 7.5m type 2; via operator	22

2.12	AMTRON® Professional PnC 22 C2 – wandlaadstation 22 kW (incl. beveiliging) met vaste kabel 7.5m type 2; via operator	23

2.13	AMTRON® Professional+ 22 C2 – wandlaadstation 22 kW (incl. beveiliging) met vaste kabel 7.5m type 2; via operator	24

2.14	AMTRON® Professional 22 C2 – wandlaadstation 22 kW (incl. beveiliging) met vaste kabel 7.5m type 2; via operator	25

2.15	AMTRON® Professional+ E22 C2 – wandlaadstation 22 kW (excl. beveiliging) met vaste kabel 7.5m type 2; via operator	26

2.16	AMTRON® Professional E22 C2 – wandlaadstation 22 kW (excl. beveiliging) met vaste kabel 7.5m type 2; via operator	27

2.17	Externe kWh meter voor energiemanagement met de AMTRON® 4You 300 toestellen	28

2.18	Externe kWh-meter (MODBUS TCP) voor energiemanagement met de AMTRON® 4You, AMTRON® 4Business, AMTRON® Professional en AMEDIO® Professional toestellen	29

2.19	AMTRON® 4You 110 11 C2 - wandlaadstation 11 kW met vaste kabel 7.5m type 2	30

2.20	AMTRON® 4You 110 22 C2 - wandlaadstation 22 kW met vaste kabel 7.5m type 2	31

2.21	AMTRON® 4You 110 7,4 C2 - wandlaadstation 7.4 kW met vaste kabel 7.5m type 2	32

2.22	AMTRON® 4You 310 11 C2 - wandlaadstation 11 kW met vaste kabel 7.5m type 2	33

2.23	AMTRON® 4You 310 22 C2 - wandlaadstation 22 kW met vaste kabel 7.5m type 2	34

2.24	AMTRON® 4You 310 7,4 C2 - wandlaadstation 7.4 kW met vaste kabel 7.5m type 2	35

2.25	AMTRON® 4You 510 11 C2 - wandlaadstation 11 kW met vaste kabel 7.5m type 2	36

2.26	AMTRON® 4You 560 11 C2 - wandlaadstation 11 kW met vaste kabel 7.5m type 2	37

2.27	AMTRON® 4Business 710 11 C2 - wandlaadstation 11 kW met vaste kabel 7.5m type 2	38

2.28	AMTRON® 4Business 730 11 C2 - wandlaadstation 11 kW met vaste kabel 7.5m type 2	39

2.29	FRAME VOOR 1X AMTRON® 4You/4Business	40

2.30	FRAME VOOR 2X AMTRON® 4You/4Business	40

# LAADOPLOSSINGEN

## Bedrijfsparking, parkeergarages, openbare parkings

### Metalen laadzuilen 2x22 kW met mogelijkheid tot monitoring, betaalsysteem via operator en lastmanagement

De laadoplossing wordt opgebouwd uit metalen laadzuilen met telkens twee stopcontacten per zuil. De zuilen kunnen zowel als master, alsook als slave gebruikt worden in een grotere installatie. De installatie wordt gekoppeld aan een operator via de ingebouwde 3G/4G modem. Een vrije keuze van operator moet mogelijk zijn mits compatibiliteitstest met de fabrikant.

De laadoplossing beschikt over een lastmanagement voor de verdeling van de beschikbare energie. Dit kan zowel met een statisch maximum als met een dynamisch maximum mits koppeling van een modbus kWh meter.

De zuilen zijn voorzien van een PnC modem voor communicatie volgens ISO 15118.

De zuilen zijn voorbekabeld tot op klemmenstrook en worden met 1 voedingskabel 63 A per zuil aangesloten.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 2 stopcontacten type 2 volgens IEC 62196

- De stopcontacten kunnen gelijktijdig elk tot 22 kW leveren (2x22 kW per zuil)

- Powerline modem (PnC) voor communicatie volgens ISO 15118

- Systeem monitoring

- Toegangscontrole via backend of RFID (MIFARE classic en MIFARE DESFire)

- Geïntegreerde draadloze modem (micro-SIM) voor 4G (LTE), 3G (UMTS) en 2G (GSM)

- Compatibel met OCPP 1.5 en 1.6

- Status informatie via LED infobalk

- MID gekeurde energiemeting

- Geïntegreerde aardlekschakelaar en automaat per stopcontact afzonderlijk

- 6 mA DC bewaking

- Overspanningsbeveiliging

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Behuizing uit gegalvaniseerd staal met poedercoating met kunststof deksel

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP54

- Afmetingen (HxBxD): 1362 x 352 x 252 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMEDIO® PROFESSIONAL+ 22 PnC

Art. nr.: M140822412

Terug naar index

### Kunststof wandtoestel 22 kW (incl. beveiliging) met mogelijkheid tot monitoring, betaalsysteem via operator en lastmanagement

De laadoplossing wordt opgebouwd uit kunststof wandtoestellen uit AMELAN®. Elke laadstation heeft 1 stopcontact 22 kW. Het laadstation kan zowel als master, alsook als slave gebruikt worden in een grotere installatie. De installatie wordt gekoppeld aan een operator via de ingebouwde 3G/4G modem. Een vrije keuze van operator moet mogelijk zijn mits compatibiliteitstest met de fabrikant.

De laadoplossing beschikt over een lastmanagement voor de verdeling van de beschikbare energie. Dit kan zowel met een statisch maximum als met een dynamisch maximum mits koppeling van een modbus kWh meter.

De laadpunten zijn voorbekabeld tot op klemmenstrook en worden met 1 voedingskabel 32 A per toestel aangesloten.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 1 stopcontact type 2 volgens IEC 62196

- Systeem monitoring

- Toegangscontrole via backend of RFID (MIFARE classic en MIFARE DESFire)

- Geïntegreerde draadloze modem (micro-SIM) voor 4G (LTE), 3G (UMTS) en 2G (GSM)

- Compatibel met OCPP 1.5 en 1.6

- Status informatie via LED infobalk

- MID gekeurde energiemeting

- Geïntegreerde aardlekschakelaar en automaat

- 6 mA DC bewaking

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Behuizing uit AMELAN® kunststof

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP54

- Afmetingen (HxBxD): 475 x 259 x 220 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMTRON® PROFESSIONAL+ 22T2

Art. nr.: M1366402

Terug naar index

### Kunststof wandtoestel 22 kW (excl. beveiliging) met mogelijkheid tot monitoring, betaalsysteem via operator en lastmanagement

De laadoplossing wordt opgebouwd uit kunststof wandtoestellen uit AMELAN®. Elke laadstation heeft 1 stopcontact 22 kW. Het laadstation kan zowel als master alsook als slave gebruikt worden in een grotere installatie. De installatie wordt gekoppeld aan een operator via de ingebouwde 3G/4G modem. Een vrije keuze van operator moet mogelijk zijn mits compatibiliteitstest met de fabrikant.

De laadoplossing beschikt over een lastmanagement voor de verdeling van de beschikbare energie. Dit kan zowel met een statisch maximum, als met een dynamisch maximum mits koppeling van een modbus kWh meter.

De laadpunten zijn voorbekabeld tot op klemmenstrook en worden met 1 voedingskabel 32 A per toestel aangesloten.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 1 stopcontact type 2 volgens IEC 62196

- Systeem monitoring

- Toegangscontrole via backend of RFID (MIFARE classic en MIFARE DESFire)

- Geïntegreerde draadloze modem (micro-SIM) voor 4G (LTE), 3G (UMTS) en 2G (GSM)

- Compatibel met OCPP 1.5 en 1.6

- Status informatie via LED infobalk

- MID gekeurde energiemeting

- Aardlekschakelaar 30 mA type A en automaat 32 A in het verdeelbord te voorzien

- 6 mA DC bewaking

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Behuizing uit AMELAN® kunststof

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP54

- Afmetingen (HxBxD): 475 x 259 x 220 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMTRON® PROFESSIONAL+ 22T2

Art. nr.: M1376402

Terug naar index

### Vrijstaande dubbelzijdige montage van oplossing 1.1.2 en 1.1.3

De wandtoestellen worden vrijstaand gemonteerd op een dubbelzijdige RVS zuil. Bekabeling wordt aan de onderzijde in de zuil binnengebracht en wordt onzichtbaar langs de achterzijde in elk laadstation binnengebracht.

De zuil wordt met behulp van 6 bevestigingspunten op een stevige fundering bevestigd. De bevestigingen zijn na montage verborgen onder een flens.

Product eigenschappen:

- Zuil voor de montage van 2 laadpunten

- RVS (V2A)

- Kabelinvoer onderaan

- Afmetingen zonder voet (HxBxD): 1.330 x 300 x 120 mm

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: DUBBELE RVS ZUIL VOOR AMTRON®

Art. nr.: M18566

Terug naar index

### Vrijstaande dubbelzijdige montage van oplossing 1.1.2 en 1.1.3

De wandtoestellen worden vrijstaand gemonteerd op een dubbelzijdige RVS frame. Bekabeling wordt aan de onderzijde in het frame  binnengebracht en wordt onzichtbaar langs de achterzijde in elk laadstation binnengebracht.

Het frame wordt met behulp van 4 bevestigingspunten op een stevige fundering bevestigd.

Product eigenschappen:

- Frame voor de montage van 2 laadpunten

- RVS (V2A)

- Kabelinvoer onderaan

- Afmetingen zonder voet (HxBxD): 1.231 x 240 x 107 mm

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: FRAME RVS VOOR 2X AMTRON®

Art. nr.: M18593

Terug naar index

### Bedrijfswagen in privéwoning, oplossing met stopcontact type 2

Het laadpunt bestaat uit een behuizing van AMELAN® kunststof en bevat 1 stopcontact type 2 van 22 kW. Het laadstation kan zowel standalone gebruikt worden, als in een groter geheel als master of slave. Het toestel heeft een ingebouwde 3G/4G modem voor communicatie met de operator. Een vrije keuze van operator moet mogelijk zijn mits compatibiliteitstest met de fabrikant.

In het toestel is een 6 mA DC-bewaking voorzien. Hierdoor kan het laadpunt in het verdeelbord beveiligd worden met een automaat 32 A en differentieel 30 mA type A. Er is een hulpcontact beschikbaar dat een externe uitschakeling kan activeren indien de contactor van het laadpunt niet meer afschakelt.

De laadoplossing beschikt over een lastmanagement voor de verdeling van de beschikbare energie. Dit kan zowel met een statisch maximum als met een dynamisch maximum mits koppeling van een modbus kWh meter.

Het laadpunt is voorbekabeld tot op klemmenstrook en wordt met 1 voedingskabel 32 A aangesloten. Via een UTP naar een gemeenschappelijke switch kan een grotere oplossing uitgewerkt worden.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 1 stopcontact type 2 volgens IEC 62196

- Systeem monitoring

- Toegangscontrole via backend of RFID (MIFARE classic en MIFARE DESFire)

- Geïntegreerde draadloze modem (micro-SIM) voor 4G (LTE), 3G (UMTS) en 2G (GSM)

- Compatibel met OCPP 1.5 en 1.6

- Status informatie via LED infobalk

- MID gekeurde energiemeting

- Aardlekschakelaar en automaat in het hoofdbord te voorzien

- 6 mA DC bewaking

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Behuizing uit AMELAN® kunststof

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP54

- Afmetingen (HxBxD): 475 x 259 x 220 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMTRON® PROFESSIONAL+ E22T2

Art. nr.: M1376402

Terug naar index

### Bedrijfswagen in privéwoning, oplossing met vaste laadkabel en koppeling type 2

Het laadpunt bestaat uit een behuizing van AMELAN® kunststof en is voorzien van een 7.5m lange laadkabel met type 2 koppeling van 22 kW. Het laadstation kan zowel standalone gebruikt worden, als in een groter geheel als master of slave. Het toestel heeft een ingebouwde 3G/4G modem voor communicatie met de operator. Een vrije keuze van operator moet mogelijk zijn mits compatibiliteitstest met de fabrikant.

In het toestel is een 6 mA DC-bewaking voorzien. Hierdoor kan het laadpunt in het verdeelbord beveiligd worden met een automaat 32 A en differentieel 30 mA type A. Er is een hulpcontact beschikbaar dat een externe uitschakeling kan activeren indien de contactor van het laadpunt niet meer afschakelt.

De laadoplossing beschikt over een lastmanagement voor de verdeling van de beschikbare energie. Dit kan zowel met een statisch maximum als met een dynamisch maximum mits koppeling van een modbus kWh meter.

Het laadpunt is voorbekabeld tot op klemmenstrook en wordt met 1 voedingskabel 32 A aangesloten. Via een UTP naar een gemeenschappelijke switch kan een grotere oplossing uitgewerkt worden.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 1 vaste laadkabel 7.5m met koppeling type 2 volgens IEC 62196

- Systeem monitoring

- Toegangscontrole via backend of RFID (MIFARE classic en MIFARE DESFire)

- Geïntegreerde draadloze modem (micro-SIM) voor 4G (LTE), 3G (UMTS) en 2G (GSM)

- Compatibel met OCPP 1.5 en 1.6

- Status informatie via LED infobalk

- MID gekeurde energiemeting

- Aardlekschakelaar en automaat in het hoofdbord te voorzien

- 6 mA DC bewaking

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Behuizing uit AMELAN® kunststof

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP54

- Afmetingen (HxBxD): 475 x 259 x 220 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMTRON® PROFESSIONAL+ E22T2

Art. nr.: M1376202

Terug naar index

### Vrijstaande dubbelzijdige montage van oplossing 1.1.6 en 1.1.7

Het wandtoestel wordt vrijstaand gemonteerd op een RVS zuil. Bekabeling wordt aan de onderzijde in de zuil binnengebracht en wordt onzichtbaar langs de achterzijde in het laadstation binnengebracht.

De zuil wordt met behulp van 6 bevestigingspunten op een stevige fundering bevestigd. De bevestigingen zijn na montage verborgen onder een flens.

Product eigenschappen:

- Zuil voor de montage van 1 laadpunt

- RVS (V2A)

- Kabelinvoer onderaan

- Afmetingen zonder voet (HxBxD): 1.330 x 300 x 120 mm

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: RVS ZUIL VOOR AMTRON®

Art. nr.: M18558

Terug naar index

### Vrijstaande dubbelzijdige montage van oplossing 1.1.2 en 1.1.3

Het wandtoestel wordt vrijstaand gemonteerd op een enkelzijdig RVS frame. Bekabeling wordt aan de onderzijde in het frame  binnengebracht en wordt onzichtbaar langs de achterzijde in het laadstation binnengebracht.

Het frame wordt met behulp van 4 bevestigingspunten op een stevige fundering bevestigd.

Product eigenschappen:

- Frame voor de montage van 1 laadpunt

- RVS (V2A)

- Kabelinvoer onderaan

- Afmetingen zonder voet (HxBxD): 1.231 x 240 x 84 mm

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: FRAME RVS VOOR 1X AMTRON®

Art. nr.: M18592

Terug naar index

# PRODUCTOMSCHRIJVINGEN

## AMEDIO® Professional+ 22 PnC - LAADZUIL 2x22 kW via operator, met PnC modem (ISO15118)

De laadzuil heeft twee stopcontacten met 22 kW per stopcontact. De zuil kan zowel als master alsook als slave gebruikt worden in een grotere installatie. De laadzuil wordt gekoppeld aan een operator via de ingebouwde 3G/4G modem. Een vrije keuze van operator moet mogelijk zijn mits compatibiliteitstest met de fabrikant.

De laadzuil beschikt over een lastmanagement voor de verdeling van de beschikbare energie. Dit kan zowel met een statisch maximum als met een dynamisch maximum mits koppeling van een modbus kWh meter.

De zuil is voorzien van een PnC modem voor communicatie volgens ISO 15118.

De zuil is voorbekabeld tot op klemmenstrook en wordt met 1 voedingskabel 63 A per zuil aangesloten.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 2 stopcontacten type 2 volgens IEC 62196

- De stopcontacten kunnen gelijktijdig elk tot 22 kW leveren (2x22 kW per zuil)

- Powerline modem (PnC) voor communicatie volgens ISO 15118

- Systeem monitoring

- Toegangscontrole via backend of RFID (MIFARE classic en MIFARE DESFire)

- Geïntegreerde draadloze modem (micro-SIM) voor 4G (LTE), 3G (UMTS) en 2G (GSM)

- Compatibel met OCPP 1.5 en 1.6

- Status informatie via LED infobalk

- MID gekeurde energiemeting

- Geïntegreerde aardlekschakelaar en automaat per stopcontact afzonderlijk

- 6 mA DC bewaking

- Overspanningsbeveiliging

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Behuizing uit gegalvaniseerd staal met poedercoating met kunststof deksel

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP54

- Afmetingen (HxBxD): 1362 x 352 x 252 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMEDIO® PROFESSIONAL+ 22 PnC

Art. nr.: M140822412

Terug naar index

## AMEDIO® Professional 22 PnC - LAADZUIL 2x22 kW via operator, met PnC modem (ISO15118)

De laadzuil heeft twee stopcontacten met 22 kW per stopcontact. De zuil kan zowel als master alsook als slave gebruikt worden in een grotere installatie. De laadzuil wordt gekoppeld aan een operator via bekabeld internet verbonden op een router. GPRS connectie is niet mogelijk tenzij in hetzelfde netwerk een Professional+ toestel aanwezig is (UTP verbinding). Een vrije keuze van operator moet mogelijk zijn mits compatibiliteitstest met de fabrikant.

De laadzuil beschikt over een lastmanagement voor de verdeling van de beschikbare energie. Dit kan zowel met een statisch maximum als met een dynamisch maximum mits koppeling van een modbus kWh meter.

De zuil is voorzien van een PnC modem voor communicatie volgens ISO 15118.

De zuil is voorbekabeld tot op klemmenstrook en wordt met 1 voedingskabel 63 A per zuil aangesloten.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 2 stopcontacten type 2 volgens IEC 62196

- De stopcontacten kunnen gelijktijdig elk tot 22 kW leveren (2x22 kW per zuil)

- Powerline modem (PnC) voor communicatie volgens ISO 15118

- Systeem monitoring

- Toegangscontrole via backend of RFID (MIFARE classic en MIFARE DESFire)

- Compatibel met OCPP 1.5 en 1.6

- Status informatie via LED infobalk

- MID gekeurde energiemeting

- Geïntegreerde aardlekschakelaar en automaat per stopcontact afzonderlijk

- 6 mA DC bewaking

- Overspanningsbeveiliging

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Behuizing uit gegalvaniseerd staal met poedercoating met kunststof deksel

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP54

- Afmetingen (HxBxD): 1362 x 352 x 252 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMEDIO® PROFESSIONAL 22 PnC

Art. nr.: M140622412

Terug naar index

## AMEDIO® Professional+ 22 - LAADZUIL 2x22 kW via operator

De laadzuil heeft twee stopcontacten met 22 kW per stopcontact. De zuilen kunnen zowel als master alsook als slave gebruikt worden in een grotere installatie. De laadzuil wordt gekoppeld aan een operator via de ingebouwde 3G/4G modem. Een vrije keuze van operator moet mogelijk zijn mits compatibiliteitstest met de fabrikant.

De laadzuil beschikt over een lastmanagement voor de verdeling van de beschikbare energie. Dit kan zowel met een statisch maximum als met een dynamisch maximum mits koppeling van een modbus kWh meter.

De zuil is voorbekabeld tot op klemmenstrook en wordt met 1 voedingskabel 63 A per zuil aangesloten.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 2 stopcontacten type 2 volgens IEC 62196

- De stopcontacten kunnen gelijktijdig elk tot 22 kW leveren (2x22 kW per zuil)

- Systeem monitoring

- Toegangscontrole via backend of RFID (MIFARE classic en MIFARE DESFire)

- Geïntegreerde draadloze modem (micro-SIM) voor 4G (LTE), 3G (UMTS) en 2G (GSM)

- Compatibel met OCPP 1.5 en 1.6

- Status informatie via LED infobalk

- MID gekeurde energiemeting

- Geïntegreerde aardlekschakelaar en automaat per stopcontact afzonderlijk

- 6 mA DC bewaking

- Overspanningsbeveiliging

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Behuizing uit gegalvaniseerd staal met poedercoating met kunststof deksel

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP54

- Afmetingen (HxBxD): 1362 x 352 x 252 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMEDIO® PROFESSIONAL+ 22

Art. nr.: M140802412

Terug naar index

## AMEDIO® Professional 22 - LAADZUIL 2x22 kW via operator

De laadzuil heeft twee stopcontacten met 22 kW per stopcontact. De zuilen kunnen zowel als master alsook als slave gebruikt worden in een grotere installatie. De laadzuil wordt gekoppeld aan een operator via bekabeld internet verbonden op een router. GPRS connectie is niet mogelijk tenzij in hetzelfde netwerk een Professional+ toestel aanwezig is (UTP verbinding). Een vrije keuze van operator moet mogelijk zijn mits compatibiliteitstest met de fabrikant.

De laadzuil beschikt over een lastmanagement voor de verdeling van de beschikbare energie. Dit kan zowel met een statisch maximum, als met een dynamisch maximum mits koppeling van een modbus kWh meter.

De zuil is voorbekabeld tot op klemmenstrook en wordt met 1 voedingskabel 63 A per zuil aangesloten.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 2 stopcontacten type 2 volgens IEC 62196

- De stopcontacten kunnen gelijktijdig elk tot 22 kW leveren (2x22 kW per zuil)

- Systeem monitoring

- Toegangscontrole via backend of RFID (MIFARE classic en MIFARE DESFire)

- Compatibel met OCPP 1.5 en 1.6

- Status informatie via LED infobalk

- MID gekeurde energiemeting

- Geïntegreerde aardlekschakelaar en automaat per stopcontact afzonderlijk

- 6 mA DC bewaking

- Overspanningsbeveiliging

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Behuizing uit gegalvaniseerd staal met poedercoating met kunststof deksel

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP54

- Afmetingen (HxBxD): 1362 x 352 x 252 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMEDIO® PROFESSIONAL 22

Art. nr.: M140602412

Terug naar index

## AMTRON® Professional+ PnC 22 T2 – wandlaadstation 22 kW (incl. beveiliging) met stopcontact type 2; via operator

Het laadpunt bestaat uit een behuizing van AMELAN® kunststof en bevat 1 stopcontact type 2 van 22 kW. Het laadstation kan zowel standalone gebruikt worden, als in een groter geheel als master of slave. Het toestel heeft een ingebouwde 3G/4G modem voor communicatie met de operator. Een vrije keuze van operator moet mogelijk zijn mits compatibiliteitstest met de fabrikant.

In het laadpunt zijn de noodzakelijke automaat 32 A en differentieel 30 mA type A + 6 mA DC-bewaking voorzien. Bij een niet-werkende contactor wordt deze beveiliging automatisch uitgeschakeld.

De laadoplossing beschikt over een lastmanagement voor de verdeling van de beschikbare energie. Dit kan zowel met een statisch maximum als met een dynamisch maximum mits koppeling van een modbus kWh meter.

Het laadpunt is voorzien van een PnC modem voor communicatie volgens ISO 15118.

Het laadpunt is voorbekabeld tot op klemmenstrook en wordt met 1 voedingskabel 32 A aangesloten. Via een UTP naar een gemeenschappelijke switch kan er een grotere oplossing uitgewerkt worden.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 1 stopcontact type 2 volgens IEC 62196

- Powerline modem (PnC) voor communicatie volgens ISO 15118

- Systeem monitoring

- Toegangscontrole via backend of RFID (MIFARE classic en MIFARE DESFire)

- Geïntegreerde draadloze modem (micro-SIM) voor 4G (LTE), 3G (UMTS) en 2G (GSM)

- Compatibel met OCPP 1.5 en 1.6

- Status informatie via LED infobalk

- MID gekeurde energiemeting

- Geïntegreerde aardlekschakelaar en automaat

- 6 mA DC bewaking

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Behuizing uit AMELAN® kunststof

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP54

- Afmetingen (HxBxD): 475 x 259 x 220 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMTRON® PROFESSIONAL+ PnC 22 T2

Art. nr.: M1367402

Terug naar index

## AMTRON® Professional PnC 22 T2 – wandlaadstation 22 kW (incl. beveiliging) met stopcontact type 2; via operator

Het laadpunt bestaat uit een behuizing van AMELAN® kunststof en bevat 1 stopcontact type 2 van 22 kW. Het laadstation kan zowel standalone gebruikt worden, als in een groter geheel als master of slave. Het laadpunt wordt gekoppeld aan een operator via bekabeld internet verbonden op een router. GPRS connectie is niet mogelijk tenzij in hetzelfde netwerk een Professional+ toestel aanwezig is (UTP verbinding).

Een vrije keuze van operator moet mogelijk zijn mits compatibiliteitstest met de fabrikant.

In het laadpunt zijn de noodzakelijke automaat 32 A en differentieel 30 mA type A + 6 mA DC-bewaking voorzien. Bij een niet-werkende contactor wordt deze beveiliging automatisch uitgeschakeld.

De laadoplossing beschikt over een lastmanagement voor de verdeling van de beschikbare energie. Dit kan zowel met een statisch maximum als met een dynamisch maximum mits koppeling van een modbus kWh meter.

Het laadpunt is voorzien van een PnC modem voor communicatie volgens ISO 15118.

Het laadpunt is voorbekabeld tot op klemmenstrook en wordt met 1 voedingskabel 32 A aangesloten. Via een UTP naar een gemeenschappelijke switch kan er een grotere oplossing uitgewerkt worden.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 1 stopcontact type 2 volgens IEC 62196

- Powerline modem (PnC) voor communicatie volgens ISO 15118

- Systeem monitoring

- Toegangscontrole via backend of RFID (MIFARE classic en MIFARE DESFire)

- Compatibel met OCPP 1.5 en 1.6

- Status informatie via LED infobalk

- MID gekeurde energiemeting

- Geïntegreerde aardlekschakelaar en automaat

- 6 mA DC bewaking

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Behuizing uit AMELAN® kunststof

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP54

- Afmetingen (HxBxD): 475 x 259 x 220 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMTRON® PROFESSIONAL+ PnC 22 T2

Art. nr.: M1365402

Terug naar index

## AMTRON® Professional+ 22 T2 – wandlaadstation 22 kW (incl. beveiliging) met stopcontact type 2; via operator

Het laadpunt bestaat uit een behuizing van AMELAN® kunststof en bevat 1 stopcontact type 2 van 22 kW. Het laadstation kan zowel standalone gebruikt worden, als in een groter geheel als master of slave. Het toestel heeft een ingebouwde 3G/4G modem voor communicatie met de operator. Een vrije keuze van operator moet mogelijk zijn mits compatibiliteitstest met de fabrikant.

In het laadpunt zijn de noodzakelijke automaat 32 A en differentieel 30 mA type A + 6 mA DC-bewaking voorzien. Bij een niet-werkende contactor wordt deze beveiliging automatisch uitgeschakeld.

De laadoplossing beschikt over een lastmanagement voor de verdeling van de beschikbare energie. Dit kan zowel met een statisch maximum als met een dynamisch maximum mits koppeling van een modbus kWh meter.

Het laadpunt is voorbekabeld tot op klemmenstrook en wordt met 1 voedingskabel 32 A aangesloten. Via een UTP naar een gemeenschappelijke switch kan er een grotere oplossing uitgewerkt worden.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 1 stopcontact type 2 volgens IEC 62196

- Systeem monitoring

- Toegangscontrole via backend of RFID (MIFARE classic en MIFARE DESFire)

- Geïntegreerde draadloze modem (micro-SIM) voor 4G (LTE), 3G (UMTS) en 2G (GSM)

- Compatibel met OCPP 1.5 en 1.6

- Status informatie via LED infobalk

- MID gekeurde energiemeting

- Geïntegreerde aardlekschakelaar en automaat

- 6 mA DC bewaking

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Behuizing uit AMELAN® kunststof

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP54

- Afmetingen (HxBxD): 475 x 259 x 220 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMTRON® PROFESSIONAL+ 22 T2

Art. nr.: M1366402

Terug naar index

## AMTRON® Professional 22 T2 – wandlaadstation 22 kW (incl. beveiliging) met stopcontact type 2; via operator

Het laadpunt bestaat uit een behuizing van AMELAN® kunststof en bevat 1 stopcontact type 2 van 22 kW. Het laadstation kan zowel standalone gebruikt worden, als in een groter geheel als master of slave. Het laadpunt wordt gekoppeld aan een operator via bekabeld internet verbonden op een router. GPRS connectie is niet mogelijk tenzij in hetzelfde netwerk een Professional+ toestel aanwezig is (UTP verbinding).

Een vrije keuze van operator moet mogelijk zijn mits compatibiliteitstest met de fabrikant.

In het laadpunt zijn de noodzakelijke automaat 32 A en differentieel 30 mA type A + 6 mA DC-bewaking voorzien. Bij een niet-werkende contactor wordt deze beveiliging automatisch uitgeschakeld.

De laadoplossing beschikt over een lastmanagement voor de verdeling van de beschikbare energie. Dit kan zowel met een statisch maximum als met een dynamisch maximum mits koppeling van een modbus kWh meter.

Het laadpunt is voorbekabeld tot op klemmenstrook en wordt met 1 voedingskabel 32 A aangesloten. Via een UTP naar een gemeenschappelijke switch kan een grotere oplossing uitgewerkt worden.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 1 stopcontact type 2 volgens IEC 62196

- Systeem monitoring

- Toegangscontrole via backend of RFID (MIFARE classic en MIFARE DESFire)

- Compatibel met OCPP 1.5 en 1.6

- Status informatie via LED infobalk

- MID gekeurde energiemeting

- Geïntegreerde aardlekschakelaar en automaat

- 6 mA DC bewaking

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Behuizing uit AMELAN® kunststof

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP54

- Afmetingen (HxBxD): 475 x 259 x 220 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMTRON® PROFESSIONAL 22 T2

Art. nr.: M1364402

Terug naar index

## AMTRON® Professional+ E22 T2 – wandlaadstation 22 kW (excl. beveiliging) met stopcontact type 2; via operator

Het laadpunt bestaat uit een behuizing van AMELAN® kunststof en bevat 1 stopcontact type 2 van 22 kW. Het laadstation kan zowel standalone gebruikt worden, als in een groter geheel als master of slave. Het toestel heeft een ingebouwde 3G/4G modem voor communicatie met de operator. Een vrije keuze van operator moet mogelijk zijn mits compatibiliteitstest met de fabrikant.

In het toestel is een 6 mA DC-bewaking voorzien. Hierdoor kan het laadpunt in het verdeelbord beveiligd worden met een automaat 32 A en differentieel 30 mA type A. Er is een hulpcontact beschikbaar dat een externe uitschakeling kan activeren indien de contactor van het laadpunt niet meer afschakelt.

De laadoplossing beschikt over een lastmanagement voor de verdeling van de beschikbare energie. Dit kan zowel met een statisch maximum als met een dynamisch maximum mits koppeling van een modbus kWh meter.

Het laadpunt is voorbekabeld tot op klemmenstrook en wordt met 1 voedingskabel 32 A aangesloten. Via een UTP naar een gemeenschappelijke switch kan er een grotere oplossing uitgewerkt worden.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 1 stopcontact type 2 volgens IEC 62196

- Systeem monitoring

- Toegangscontrole via backend of RFID (MIFARE classic en MIFARE DESFire)

- Geïntegreerde draadloze modem (micro-SIM) voor 4G (LTE), 3G (UMTS) en 2G (GSM)

- Compatibel met OCPP 1.5 en 1.6

- Status informatie via LED infobalk

- MID gekeurde energiemeting

- Aardlekschakelaar en automaat in het hoofdbord te voorzien

- 6 mA DC bewaking

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Behuizing uit AMELAN® kunststof

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP54

- Afmetingen (HxBxD): 475 x 259 x 220 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMTRON® PROFESSIONAL+ E22 T2

Art. nr.: M1376402

Terug naar index

## AMTRON® Professional E22 T2 – wandlaadstation 22 kW (excl. beveiliging) met stopcontact type 2; via operator

Het laadpunt bestaat uit een behuizing van AMELAN® kunststof en bevat 1 stopcontact type 2 van 22 kW. Het laadstation kan zowel standalone gebruikt worden, als in een groter geheel als master of slave. Het laadpunt wordt gekoppeld aan een operator via bekabeld internet verbonden op een router. GPRS connectie is niet mogelijk tenzij in hetzelfde netwerk een Professional+ toestel aanwezig is (UTP verbinding).

Een vrije keuze van operator moet mogelijk zijn mits compatibiliteitstest met de fabrikant.

In het toestel is een 6 mA DC-bewaking voorzien. Hierdoor kan het laadpunt in het verdeelbord beveiligd worden met een automaat 32 A en differentieel 30 mA type A. Er is een hulpcontact beschikbaar dat een externe uitschakeling kan activeren indien de contactor van het laadpunt niet meer afschakelt.

De laadoplossing beschikt over een lastmanagement voor de verdeling van de beschikbare energie. Dit kan zowel met een statisch maximum, als met een dynamisch maximum mits koppeling van een modbus kWh meter.

Het laadpunt is voorbekabeld tot op klemmenstrook en wordt met 1 voedingskabel 32 A aangesloten. Via een UTP naar een gemeenschappelijke switch kan een grotere oplossing uitgewerkt worden.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 1 stopcontact type 2 volgens IEC 62196

- Systeem monitoring

- Toegangscontrole via backend of RFID (MIFARE classic en MIFARE DESFire)

- Compatibel met OCPP 1.5 en 1.6

- Status informatie via LED infobalk

- MID gekeurde energiemeting

- Aardlekschakelaar en automaat in het hoofdbord te voorzien

- 6 mA DC bewaking

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Behuizing uit AMELAN® kunststof

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP54

- Afmetingen (HxBxD): 475 x 259 x 220 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMTRON® PROFESSIONAL E22 T2

Art. nr.: M1374402

Terug naar index

## AMTRON® Professional+ PnC 22 C2 – wandlaadstation 22 kW (incl. beveiliging) met vaste kabel 7.5m type 2; via operator

Het laadpunt bestaat uit een behuizing van AMELAN® kunststof en is voorzien van een 7.5m lange laadkabel met type 2 koppeling van 22 kW. Het laadstation kan zowel standalone gebruikt worden, als in een groter geheel als master of slave. Het toestel heeft een ingebouwde 3G/4G modem voor communicatie met de operator. Een vrije keuze van operator moet mogelijk zijn mits compatibiliteitstest met de fabrikant.

In het laadpunt zijn de noodzakelijke automaat 32 A en differentieel 30 mA type A + 6 mA DC-bewaking voorzien. Bij een niet-werkende contactor wordt deze beveiliging automatisch uitgeschakeld.

De laadoplossing beschikt over een lastmanagement voor de verdeling van de beschikbare energie. Dit kan zowel met een statisch maximum als met een dynamisch maximum mits koppeling van een modbus kWh meter.

Het laadpunt is voorzien van een PnC modem voor communicatie volgens ISO 15118.

Het laadpunt is voorbekabeld tot op klemmenstrook en wordt met 1 voedingskabel 32 A aangesloten. Via een UTP naar een gemeenschappelijke switch kan een grotere oplossing uitgewerkt worden.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 1 vaste laadkabel 7.5m met koppeling type 2 volgens IEC 62196

- Powerline modem (PnC) voor communicatie volgens ISO 15118

- Systeem monitoring

- Toegangscontrole via backend of RFID (MIFARE classic en MIFARE DESFire)

- Geïntegreerde draadloze modem (micro-SIM) voor 4G (LTE), 3G (UMTS) en 2G (GSM)

- Compatibel met OCPP 1.5 en 1.6

- Status informatie via LED infobalk

- MID gekeurde energiemeting

- Geïntegreerde aardlekschakelaar en automaat

- 6mA DC bewaking

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Behuizing uit AMELAN® kunststof

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP54

- Afmetingen (HxBxD): 475 x 259 x 220 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMTRON® PROFESSIONAL+ PnC 22 C2

Art. nr.: M1367202

Terug naar index

## AMTRON® Professional PnC 22 C2 – wandlaadstation 22 kW (incl. beveiliging) met vaste kabel 7.5m type 2; via operator

Het laadpunt bestaat uit een behuizing van AMELAN® kunststof en is voorzien van een 7.5m lange laadkabel met type 2 koppeling van 22 kW. Het laadstation kan zowel standalone gebruikt worden, als in een groter geheel als master of slave. Het laadpunt wordt gekoppeld aan een operator via bekabeld internet verbonden op een router. GPRS connectie is niet mogelijk tenzij in hetzelfde netwerk een Professional+ toestel aanwezig is (UTP verbinding).

Een vrije keuze van operator moet mogelijk zijn mits compatibiliteitstest met de fabrikant.

In het laadpunt zijn de noodzakelijke automaat 32 A en differentieel 30 mA type A + 6 mA DC-bewaking voorzien. Bij een niet-werkende contactor wordt deze beveiliging automatisch uitgeschakeld.

De laadoplossing beschikt over een lastmanagement voor de verdeling van de beschikbare energie. Dit kan zowel met een statisch maximum als met een dynamisch maximum mits koppeling van een modbus kWh meter.

Het laadpunt is voorzien van een PnC modem voor communicatie volgens ISO 15118.

Het laadpunt is voorbekabeld tot op klemmenstrook en wordt met 1 voedingskabel 32 A aangesloten. Via een UTP naar een gemeenschappelijke switch kan een grotere oplossing uitgewerkt worden.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 1 vaste laadkabel 7.5m met koppeling type 2 volgens IEC 62196

- Powerline modem (PnC) voor communicatie volgens ISO 15118

- Systeem monitoring

- Toegangscontrole via backend of RFID (MIFARE classic en MIFARE DESFire)

- Compatibel met OCPP 1.5 en 1.6

- Status informatie via LED infobalk

- MID gekeurde energiemeting

- Geïntegreerde aardlekschakelaar en automaat

- 6 mA DC bewaking

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Behuizing uit AMELAN® kunststof

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP54

- Afmetingen (HxBxD): 475 x 259 x 220 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMTRON® PROFESSIONAL PnC 22 C2

Art. nr.: M1365202

Terug naar index

## AMTRON® Professional+ 22 C2 – wandlaadstation 22 kW (incl. beveiliging) met vaste kabel 7.5m type 2; via operator

Het laadpunt bestaat uit een behuizing van AMELAN® kunststof en is voorzien van een 7.5m lange laadkabel met type 2 koppeling van 22 kW. Het laadstation kan zowel standalone gebruikt worden, als in een groter geheel als master of slave. Het toestel heeft een ingebouwde 3G/4G modem voor communicatie met de operator. Een vrije keuze van operator moet mogelijk zijn mits compatibiliteitstest met de fabrikant.

In het laadpunt zijn de noodzakelijke automaat 32 A en differentieel 30 mA type A + 6 mA DC-bewaking voorzien. Bij een niet-werkende contactor wordt deze beveiliging automatisch uitgeschakeld.

De laadoplossing beschikt over een lastmanagement voor de verdeling van de beschikbare energie. Dit kan zowel met een statisch maximum als met een dynamisch maximum mits koppeling van een modbus kWh meter.

Het laadpunt is voorbekabeld tot op klemmenstrook en wordt met 1 voedingskabel 32 A aangesloten. Via een UTP naar een gemeenschappelijke switch kan een grotere oplossing uitgewerkt worden.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 1 vaste laadkabel 7.5m met koppeling type 2 volgens IEC 62196

- Systeem monitoring

- Toegangscontrole via backend of RFID (MIFARE classic en MIFARE DESFire)

- Geïntegreerde draadloze modem (micro-SIM) voor 4G (LTE), 3G (UMTS) en 2G (GSM)

- Compatibel met OCPP 1.5 en 1.6

- Status informatie via LED infobalk

- MID gekeurde energiemeting

- Geïntegreerde aardlekschakelaar en automaat

- 6 mA DC bewaking

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Behuizing uit AMELAN® kunststof

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP54

- Afmetingen (HxBxD): 475 x 259 x 220 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMTRON® PROFESSIONAL+ 22 C2

Art. nr.: M1366202

Terug naar index

## AMTRON® Professional 22 C2 – wandlaadstation 22 kW (incl. beveiliging) met vaste kabel 7.5m type 2; via operator

Het laadpunt bestaat uit een behuizing van AMELAN® kunststof en is voorzien van een 7.5m lange laadkabel met type 2 koppeling van 22 kW. Het laadstation kan zowel standalone gebruikt worden, als in een groter geheel als master of slave. Het laadpunt wordt gekoppeld aan een operator via bekabeld internet verbonden op een router. GPRS connectie is niet mogelijk tenzij in hetzelfde netwerk een Professional+ toestel aanwezig is (UTP verbinding).

Een vrije keuze van operator moet mogelijk zijn mits compatibiliteitstest met de fabrikant.

In het laadpunt zijn de noodzakelijke automaat 32 A en differentieel 30 mA type A + 6 mA DC-bewaking voorzien. Bij een niet-werkende contactor wordt deze beveiliging automatisch uitgeschakeld.

De laadoplossing beschikt over een lastmanagement voor de verdeling van de beschikbare energie. Dit kan zowel met een statisch maximum als met een dynamisch maximum mits koppeling van een modbus kWh meter.

Het laadpunt is voorbekabeld tot op klemmenstrook en wordt met 1 voedingskabel 32 A aangesloten. Via een UTP naar een gemeenschappelijke switch kan een grotere oplossing uitgewerkt worden.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 1 vaste laadkabel 7.5m met koppeling type 2 volgens IEC 62196

- Systeem monitoring

- Toegangscontrole via backend of RFID (MIFARE classic en MIFARE DESFire)

- Compatibel met OCPP 1.5 en 1.6

- Status informatie via LED infobalk

- MID gekeurde energiemeting

- Geïntegreerde aardlekschakelaar en automaat

- 6 mA DC bewaking

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Behuizing uit AMELAN® kunststof

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP54

- Afmetingen (HxBxD): 475 x 259 x 220 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMTRON® PROFESSIONAL 22 C2

Art. nr.: M1364202

Terug naar index

## AMTRON® Professional+ E22 C2 – wandlaadstation 22 kW (excl. beveiliging) met vaste kabel 7.5m type 2; via operator

Het laadpunt bestaat uit een behuizing van AMELAN® kunststof en is voorzien van een 7.5m lange laadkabel met type 2 koppeling van 22 kW. Het laadstation kan zowel standalone gebruikt worden, als in een groter geheel als master of slave. Het toestel heeft een ingebouwde 3G/4G modem voor communicatie met de operator. Een vrije keuze van operator moet mogelijk zijn mits compatibiliteitstest met de fabrikant.

In het toestel is een 6 mA DC-bewaking voorzien. Hierdoor kan het laadpunt in het verdeelbord beveiligd worden met een automaat 32 A en differentieel 30 mA type A. Er is een hulpcontact beschikbaar dat een externe uitschakeling kan activeren indien de contactor van het laadpunt niet meer afschakelt.

De laadoplossing beschikt over een lastmanagement voor de verdeling van de beschikbare energie. Dit kan zowel met een statisch maximum als met een dynamisch maximum mits koppeling van een modbus kWh meter.

Het laadpunt is voorbekabeld tot op klemmenstrook en wordt met 1 voedingskabel 32 A aangesloten. Via een UTP naar een gemeenschappelijke switch kan een grotere oplossing uitgewerkt worden.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 1 vaste laadkabel 7.5m met koppeling type 2 volgens IEC 62196

- Systeem monitoring

- Toegangscontrole via backend of RFID (MIFARE classic en MIFARE DESFire)

- Geïntegreerde draadloze modem (micro-SIM) voor 4G (LTE), 3G (UMTS) en 2G (GSM)

- Compatibel met OCPP 1.5 en 1.6

- Status informatie via LED infobalk

- MID gekeurde energiemeting

- Aardlekschakelaar en automaat in het hoofdbord te voorzien

- 6 mA DC bewaking

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Behuizing uit AMELAN® kunststof

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP54

- Afmetingen (HxBxD): 475 x 259 x 220 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMTRON® PROFESSIONAL+ E22 C2

Art. nr.: M1376202

Terug naar index

## AMTRON® Professional E22 C2 – wandlaadstation 22 kW (excl. beveiliging) met vaste kabel 7.5m type 2; via operator

Het laadpunt bestaat uit een behuizing van AMELAN® kunststof en is voorzien van een 7.5m lange laadkabel met type 2 koppeling van 22 kW. Het laadstation kan zowel standalone gebruikt worden, als in een groter geheel als master of slave Het laadpunt wordt gekoppeld aan een operator via bekabeld internet verbonden op een router. GPRS connectie is niet mogelijk tenzij in hetzelfde netwerk een Professional+ toestel aanwezig is (UTP verbinding).

Een vrije keuze van operator moet mogelijk zijn mits compatibiliteitstest met de fabrikant.

In het toestel is een 6 mA DC-bewaking voorzien. Hierdoor kan het laadpunt in het verdeelbord beveiligd worden met een automaat 32 A en differentieel 30 mA type A. Er is een hulpcontact beschikbaar dat een externe uitschakeling kan activeren indien de contactor van het laadpunt niet meer afschakelt.

De laadoplossing beschikt over een lastmanagement voor de verdeling van de beschikbare energie. Dit kan zowel met een statisch maximum als met een dynamisch maximum mits koppeling van een modbus kWh meter.

Het laadpunt is voorbekabeld tot op klemmenstrook en wordt met 1 voedingskabel 32 A aangesloten. Via een UTP naar een gemeenschappelijke switch kan een grotere oplossing uitgewerkt worden.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 1 vaste laadkabel 7.5m met koppeling type 2 volgens IEC 62196

- Systeem monitoring

- Toegangscontrole via backend of RFID (MIFARE classic en MIFARE DESFire)

- Compatibel met OCPP 1.5 en 1.6

- Status informatie via LED infobalk

- MID gekeurde energiemeting

- Aardlekschakelaar en automaat in het hoofdbord te voorzien

- 6 mA DC bewaking

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Behuizing uit AMELAN® kunststof

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP54

- Afmetingen (HxBxD): 475 x 259 x 220 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMTRON® PROFESSIONAL E22 C2

Art. nr.: M1374202

Terug naar index

## Externe kWh meter voor energiemanagement met de AMTRON® 4You 300 toestellen

Voor dynamisch lastmanagement en laden op zonne-energie inclusief stroomtransformatoren.

Is alleen geschikt voor de AMTRON® 4You 300 (niet compatibel met andere laadstations).

Inbouwset DIN-rail energiemeter.

Fabrikant: MENNEKES - SIEMENS

Verdeler: STAGOBEL

Type: EXTERNE METER VOOR ENERGIEMANAGEMENT

Art. nr.: M18626

Terug naar index

## Externe kWh-meter (MODBUS TCP) voor energiemanagement met de AMTRON® 4You, AMTRON® 4Business, AMTRON® Professional en AMEDIO® Professional toestellen

Externe kWh meter (Modbus TCP) voor dynamisch lastmanagement en laden op zonne-energie inclusief stroomtrafo's.

Is alleen geschikt voor AMTRON® 4You, AMTRON® 4Business, AMTRON® Professional en AMEDIO® Professional gamma.

Inbouwset DIN-rail energiemeter.

Stroomtrafo conversie 100/ 5 A.

Fabrikant: MENNEKES - SIEMENS

Verdeler: STAGOBEL

Type: KWH METER (MODBUS TCP) ENERGIEMANAGEMENT

Art. nr.: M18662

Terug naar index

## AMTRON® 4You 110 11 C2 - wandlaadstation 11 kW met vaste kabel 7.5m type 2

Plug&Play mode 3 laadstation met vaste kabel en type 2 koppeling.

Geïntegreerde kabelhouder voor het gebruiksgemak.

Zowel monofasige 3.7 kW, als driefasige 11 kW installatie mogelijk.

Een potentiaalvrij contact voor vrijgave laadbeurt en een tweede potentiaalvrij contact om de laadstroom te reduceren.

Voorbekabeld tot klemmenstrook, met geïntegreerde DC beveiliging voor een gemakkelijke/vlotte installatie.

Producteigenschappen:

- Mode 3 laadstation volgens IEC 61851-1

- 3.7 of 11 kW installatie

- Geïntegreerde kabelophanging

- Maximaal laadvermogen instelbaar

- Potentiaalvrij contact (vrijgave ingang) om de laadbeurt vrij te geven

- Potentiaalvrij contact (downgrade ingang) om het vermogen te reduceren

- Reductie van de laadstroom bij ongelijkmatige fasebelasting

- Zeer laag stand-by verbruik (+-1 W) dankzij slaapstand

- Vaste laadkabel (7,5m) en type 2 connector

- 6 mA DC-detectie conform IEC 62955 => installatie met afzonderlijke differentieel 30 mA type A volstaat

- Plug&Play installatie, geen instellingen nodig

- Laadaansluiting: vaste kabel 7,5m met type 2 koppeling conform IEC 62196-2

- Uitrusting: LED-statusweergave

- Netaansluiting: 16 A 3x400 V+N+PE of 16 A 230 V L+N+PE

- Beveiliging: afzonderlijke automaat 16 A c-curve en differentieel 30 mA type A in het verdeelbord te voorzien

- Behuizing: AMELAN®, IP44

- Afmeting (hxbxd): 361x207x146mm

- Slagvastheid: IK10

- Aansluitklemmen: maximum 5x10mm² (flexibel maximum 5x6mm²)

- kWh-meter: nee

- Instellingen: dipswitches

- Vrijgave laadbeurt: autostart of via potentiaalvrij contact

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMTRON® 4You 110 11 C2

Art. nr.: M1311201205BK

Terug naar index

## AMTRON® 4You 110 22 C2 - wandlaadstation 22 kW met vaste kabel 7.5m type 2

Plug&Play mode 3 laadstation met vaste kabel en type 2 koppeling.

Geïntegreerde kabelhouder voor het gebruiksgemak.

Zowel monofasige 7.4 kW, als driefasige 22 kW installatie mogelijk.

Een potentiaalvrij contact voor vrijgave laadbeurt en een tweede potentiaalvrij contact om de laadstroom te reduceren.

Voorbekabeld tot klemmenstrook, met geïntegreerde DC beveiliging voor een gemakkelijke/vlotte installatie.

Producteigenschappen:

- Mode 3 laadstation volgens IEC 61851-1

- 7.4 of 22 kW installatie

- Geïntegreerde kabelophanging

- Maximaal laadvermogen instelbaar

- Potentiaalvrij contact (vrijgave ingang) om de laadbeurt vrij te geven

- Potentiaalvrij contact (downgrade ingang) om het vermogen te reduceren

- Reductie van de laadstroom bij ongelijkmatige fasebelasting

- Zeer laag stand-by verbruik (+-1 W) dankzij slaapstand

- Vaste laadkabel (7,5m) en type 2 connector

- 6 mA DC-detectie conform IEC 62955 => installatie met afzonderlijke differentieel 30 mA type A volstaat

- Plug&Play installatie, geen instellingen nodig

- Laadaansluiting: vaste kabel 7,5m met type 2 koppeling conform IEC 62196-2

- Uitrusting: LED-statusweergave

- Netaansluiting: 32 A 3x400 V+N+PE of 32 A 230 V L+N+PE

- Beveiliging: afzonderlijke automaat 32 A c-curve en differentieel 30 mA type A in het verdeelbord te voorzien

- Behuizing: AMELAN®, IP44

- Afmeting (hxbxd): 361x207x146mm

- Slagvastheid: IK10

- Aansluitklemmen: maximum 5x10mm² (flexibel maximum 5x6mm²)

- kWh-meter: nee

- Instellingen: dipswitches

- Vrijgave laadbeurt: autostart of via potentiaalvrij contact

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMTRON® 4You 110 22 C2

Art. nr.: M1311202205BK

Terug naar index

## AMTRON® 4You 110 7,4 C2 - wandlaadstation 7.4 kW met vaste kabel 7.5m type 2

Plug&Play mode 3 laadstation met vaste kabel en type 2 koppeling.

Geïntegreerde kabelhouder voor het gebruiksgemak.

Monofasige installatie tot 7,4 kW.

Een potentiaalvrij contact voor vrijgave laadbeurt en een tweede potentiaalvrij contact om de laadstroom te reduceren.

Voorbekabeld tot klemmenstrook, met geïntegreerde DC beveiliging voor een gemakkelijke/vlotte installatie.

Producteigenschappen:

- Mode 3 laadstation volgens IEC 61851-1

- 7.4 kW installatie

- Geïntegreerde kabelophanging

- Maximaal laadvermogen instelbaar

- Potentiaalvrij contact (vrijgave ingang) om de laadbeurt vrij te geven

- Potentiaalvrij contact (downgrade ingang) om het vermogen te reduceren

- Reductie van de laadstroom bij ongelijkmatige fasebelasting

- Zeer laag stand-by verbruik (+-1 W) dankzij slaapstand

- Vaste laadkabel (7,5m) en type 2 connector

- 6 mA DC-detectie conform IEC 62955 => installatie met afzonderlijke differentieel 30 mA type A volstaat

- Plug&Play installatie, geen instellingen nodig

- Laadaansluiting: vaste kabel 7,5m met type 2 koppeling conform IEC 62196-2

- Uitrusting: LED-statusweergave

- Netaansluiting: 32 A 230 V L+N+PE

- Beveiliging: afzonderlijke automaat 3 2A c-curve en differentieel 30 mA type A in het verdeelbord te voorzien

- Behuizing: AMELAN®, IP54

- Afmeting (hxbxd): 361x207x146mm

- Slagvastheid: IK10

- Aansluitklemmen: maximum 5x10mm² (flexibel maximum 5x6mm²)

- kWh-meter: nee

- Instellingen: dipswitches

- Vrijgave laadbeurt: autostart of via potentiaalvrij contact

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMTRON® 4You 110 7.4 C2

Art. nr.: M1311207205BK

Terug naar index

## AMTRON® 4You 310 11 C2 - wandlaadstation 11 kW met vaste kabel 7.5m type 2

Plug&Play mode 3 laadstation met vaste kabel en type 2 koppeling.

Geïntegreerde kabelhouder voor het gebruiksgemak.

Zowel monofasige 3.7 kW, als driefasige 11 kW installatie mogelijk.

Een potentiaalvrij contact om de laadstroom te reduceren.

Autorisatie via RFID.

Voorbekabeld tot klemmenstrook, met geïntegreerde DC beveiliging voor een gemakkelijke/vlotte installatie.

Producteigenschappen:

- Mode 3 laadstation volgens IEC 61851-1

- 3.7 of 11 kW installatie

- Geïntegreerde kabelophanging

- Maximaal laadvermogen instelbaar

- Autorisatie via RFID (ISO / IEC 14443 A) Compatibel met MIFARE classic en MIFARE DESFire

- Potentiaalvrij contact (downgrade ingang) om het vermogen te reduceren

- Reductie van de laadstroom bij ongelijkmatige fasebelasting

- Zeer laag stand-by verbruik (+-1 W) dankzij slaapstand

- Vaste laadkabel (7,5m) en type 2 connector

- 6 mA DC-detectie conform IEC 62955 => installatie met afzonderlijke differentieel 30 mA type A volstaat

- Plug&Play installatie, geen instellingen nodig

- Opladen met zonne-energie via een stroomopwaartse, externe energiemeter

- 1/ 3-fasige zonnelading voor laadvermogens van 1,4 - 11 kW

- Dynamische lastmanagement via een stroomopwaartse, externe energiemeter

- Mogelijkheden voor koppeling met een extern energiemanagementsysteem (EMS) via Modbus RTU

- Laadaansluiting: vaste kabel 7,5m met type 2 koppeling conform IEC 62196-2

- Uitrusting: LED-statusweergave

- Netaansluiting: 16 A 3x400 V+N+PE of 16 A 230 V L+N+PE

- Beveiliging: afzonderlijke automaat 16 A c-curve en differentieel 30 mA type A in het verdeelbord te voorzien

- Behuizing: AMELAN®, IP44

- Afmeting (hxbxd): 361x207x146mm

- Slagvastheid: IK10

- Aansluitklemmen: maximum 5x10mm² (flexibel maximum 5x6mm²)

- kWh-meter: nee

- Instellingen: dipswitches

- Vrijgave laadbeurt: autostart of via RFID (ISO / IEC 14443 A)

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMTRON® 4You 310 11 C2

Art. nr.: M1313201205BK

Terug naar index

## AMTRON® 4You 310 22 C2 - wandlaadstation 22 kW met vaste kabel 7.5m type 2

Plug&Play mode 3 laadstation met vaste kabel en type 2 koppeling.

Geïntegreerde kabelhouder voor het gebruiksgemak.

Zowel enkelfasige 7.4 kW, als driefasige 22 kW installatie mogelijk.

Een potentiaalvrij contact om de laadstroom te reduceren.

Autorisatie via RFID.

Voorbekabeld tot klemmenstrook, met geïntegreerde DC beveiliging voor een gemakkelijke/vlotte installatie.

Producteigenschappen:

- Mode 3 laadstation volgens IEC 61851-1

- 7.4 of 22 kW installatie

- Geïntegreerde kabelophanging

- Maximaal laadvermogen instelbaar

- Autorisatie via RFID (ISO / IEC 14443 A) Compatibel met MIFARE classic en MIFARE DESFire

- Potentiaalvrij contact (downgrade ingang) om het vermogen te reduceren

- Reductie van de laadstroom bij ongelijkmatige fasebelasting

- Zeer laag stand-by verbruik (+-1 W) dankzij slaapstand

- Vaste laadkabel (7,5m) en type 2 connector

- 6 mA DC-detectie conform IEC 62955 => installatie met afzonderlijke differentieel 30 mA type A volstaat

- Plug&Play installatie, geen instellingen nodig

- Opladen met zonne-energie via een stroomopwaartse, externe energiemeter

- Dynamisch lastmanagement via een stroomopwaartse, externe energiemeter

- Mogelijkheden voor koppeling met een extern energiemanagementsysteem (EMS) via Modbus RTU

- Laadaansluiting: vaste kabel 7,5m met type 2 koppeling conform IEC 62196-2

- Uitrusting: LED-statusweergave

- Netaansluiting: 32 A 3x400 V+N+PE of 32 A 230 V L+N+PE

- Beveiliging: afzonderlijke automaat 32 A c-curve en differentieel 30 mA type A in het verdeelbord te voorzien

- Behuizing: AMELAN®, IP44

- Afmeting (hxbxd): 361x207x146mm

- Slagvastheid: IK10

- Aansluitklemmen: maximum 5x10mm² (flexibel maximum 5x6mm²)

- kWh-meter: nee

- Instellingen: dipswitches

- Vrijgave laadbeurt: autostart of via RFID (ISO / IEC 14443 A)

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMTRON® 4You 310 22 C2

Art. nr.: M1313202205BK

Terug naar index

## AMTRON® 4You 310 7,4 C2 - wandlaadstation 7.4 kW met vaste kabel 7.5m type 2

Plug&Play mode 3 laadstation met vaste kabel en type 2 koppeling.

Geïntegreerde kabelhouder voor het gebruiksgemak.

Monofasige installatie van 7,4 kW.

Een potentiaalvrij contact om de laadstroom te reduceren.

Autorisatie via RFID.

Voorbekabeld tot klemmenstrook, met geïntegreerde DC beveiliging voor een gemakkelijke/vlotte installatie.

Producteigenschappen:

- Mode 3 laadstation volgens IEC 61851-1

- 7.4 kW installatie

- Geïntegreerde kabelophanging

- Maximaal laadvermogen instelbaar

- Autorisatie via RFID (ISO / IEC 14443 A) Compatibel met MIFARE classic en MIFARE DESFire

- Potentiaalvrij contact (downgrade ingang) om het vermogen te reduceren

- Reductie van de laadstroom bij ongelijkmatige fasebelasting

- Zeer laag stand-by verbruik (+-1 W) dankzij slaapstand

- Vaste laadkabel (7,5m) en type 2 connector

- 6m A DC-detectie conform IEC 62955 => installatie met afzonderlijke differentieel 30 mA type A volstaat

- Plug&Play installatie, geen instellingen nodig

- Opladen met zonne-energie via een stroomopwaartse, externe energiemeter

- 1- / 3-fasige zonnelading voor laadvermogens van 1,4 - 7,4 kW

- Dynamische lastmanagement via een stroomopwaartse, externe energiemeter

- Mogelijkheden voor koppeling met een extern energiemanagementsysteem (EMS) via Modbus RTU

- Laadaansluiting: vaste kabel 7,5m met type 2 koppeling conform IEC 62196-2

- Uitrusting: LED-statusweergave

- Netaansluiting: 32 A 230 V L+N+PE

- Beveiliging: afzonderlijke automaat 32 A c-curve en differentieel 30 mA type A in het verdeelbord te voorzien

- Behuizing: AMELAN®, IP54

- Afmeting (hxbxd): 361x207x146mm

- Slagvastheid: IK10

- Aansluitklemmen: maximum 5x10mm² (flexibel maximum 5x6mm²)

- kWh-meter: nee

- Instellingen: dipswitches

- Vrijgave laadbeurt: autostart of via RFID (ISO / IEC 14443 A)

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMTRON® 4You 310 7.4 C2

Art. nr.: M1313207205BK

Terug naar index

## AMTRON® 4You 510 11 C2 - wandlaadstation 11 kW met vaste kabel 7.5m type 2

De AMTRON® 4You 510 11 C2 is een driefasig 11 kW of 3,7 kW monofasig laadstation met vaste kabel van 7,5m voorzien van een type 2 koppeling. Deze AMTRON® is ontworpen voor koppeling aan een chargepoint operator (CPO) via OCPP 1.6 en is zo geschikt voor publieke uitbating of als laadstation voor bedrijfswagens met facturatie aan de werkgever. Activatie van de laadbeurt kan via de ingebouwde RFID badge lezer of via de CPO.

Producteigenschappen:

- AMTRON® 4You 510 mode 3 wandlaadstation tot 11 kW

- 1/ 3-fasige zonnelading voor laadvermogens van 1,4 - 11 kW

- Laadaansluiting: vaste kabel 7,5m met type 2 koppeling

- Uitrusting: UTP, RFID reader, LED-statusweergave

- Netaansluiting: 16 A 3x400 V+N+PE

- Beveiliging: afzonderlijke automaat 16 A c-curve en differentieel 30 mA type A in het verdeelbord te voorzien. Het toestel is voorzien van ingebouwde 6 mA DC beveiliging

- Bij het toestel worden 1 master en 3 user RFID-kaarten geleverd

- Behuizing: AMELAN®, IP44

- Slagvastheid: IK10

- Aansluitklemmen: maximum 5x10mm² (flexibel maximum 5x6mm²)

- kWh-meter: ja, geijkte (MID) kWh-meter

- MENNEKES 4Drivers app: ja

- MENNEKES 4Installers app: ja

- Instellingen: MENNEKES 4Installers app en webinterface

- Vrijgave laadbeurt: via RFID kaart of CPO

- OCPP: versie 1.5 en 1.6 via UTP

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMTRON® 4You 510 11 C2

Art. nr.: M1315001205BK

Terug naar index

## AMTRON® 4You 560 11 C2 - wandlaadstation 11 kW met vaste kabel 7.5m type 2

De AMTRON® 4You 560 11 C2 is een driefasig 11 kW of 3,7 kW monofasig laadstation met vaste kabel van 7,5m voorzien van een type 2 koppeling. Deze AMTRON® is ontworpen voor koppeling aan een chargepoint operator (CPO) via OCPP 1.6 en is zo geschikt voor publieke uitbating of als laadstation voor bedrijfswagens met facturatie aan de werkgever. Het toestel is uitgerust met een MID kWh meter. Activatie van de laadbeurt kan via de ingebouwde RFID badge lezer of via de CPO.

Producteigenschappen:

- AMTRON® 4You 560 mode 3 wandlaadstation tot 11 kW

- 1/ 3-fasige zonnelading voor laadvermogens van 1,4 - 11 kW

- Laadaansluiting: vaste kabel 7,5m met type 2 koppeling

- Uitrusting: UTP, RFID reader, kWh-meter en LED-statusweergave

- Netaansluiting: 16 A 3x400 V+N+PE

- Beveiliging: afzonderlijke automaat 16 A c-curve en differentieel 30 mA type A in het verdeelbord te voorzien. Het toestel is voorzien van ingebouwde 6 mA DC beveiliging

- Bij het toestel worden 1 master en 3 user RFID-kaarten geleverd

- Behuizing: AMELAN®, IP44

- Slagvastheid: IK10

- Aansluitklemmen: maximum 5x10mm² (flexibel maximum 5x6mm²)

- kWh-meter: ja, geijkte (MID) kWh-meter

- MENNEKES 4Drivers app: ja

- MENNEKES 4Installers app: ja

- Instellingen: MENNEKES 4Installers app en webinterface

- Vrijgave laadbeurt: via RFID kaart of CPO

- OCPP: versie 1.5 en 1.6 via UTP

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMTRON® 4You 560 11 C2

Art. nr.: M1315011205BK

Terug naar index

## AMTRON® 4Business 710 11 C2 - wandlaadstation 11 kW met vaste kabel 7.5m type 2

De AMTRON® 4Business 710 11 C2 is een driefasig 11 kW of 3,7 kW monofasig laadstation met vaste kabel van 7,5m voorzien van een type 2 koppeling. Deze AMTRON® is ontworpen voor koppeling aan een chargepoint operator (CPO) via OCPP 1.6 en is zo geschikt voor publieke uitbating of als laadstation voor bedrijfswagens met facturatie aan de werkgever. Het toestel is uitgerust met een MID kWh meter. Activatie van de laadbeurt kan via de ingebouwde RFID badge lezer of via de CPO.

Producteigenschappen:

- AMTRON® 4Business 710 mode 3 wandlaadstation tot 11 kW

- 1/ 3-fasige zonnelading voor laadvermogens van 1,4 - 11 kW

- Laadaansluiting: vaste kabel 7,5m met type 2 koppeling

- Uitrusting: UTP, RFID reader, kWh-meter en LED-statusweergave

- Netaansluiting: 16 A 3x400 V+N+PE

- Beveiliging: afzonderlijke automaat 16 A c-curve en differentieel 30 mA type A in het verdeelbord te voorzien. Het toestel is voorzien van ingebouwde 6 mA DC beveiliging

- Bij het toestel worden 1 master en 3 user RFID-kaarten geleverd

- Behuizing: AMELAN®, IP44

- Slagvastheid: IK10

- Aansluitklemmen: maximum 5x10mm² (flexibel maximum 5x6mm²)

- kWh-meter: ja, geijkte (MID) kWh-meter

- MENNEKES 4Drivers app: ja

- MENNEKES 4Installers app: ja

- Instellingen: MENNEKES 4Installers app en webinterface

- Vrijgave laadbeurt: via RFID kaart of CPO

- OCPP: versie 1.5 en 1.6 via UTP

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMTRON® 4You 710 11 C2

Art. nr.: M1347011205BK

Terug naar index

## AMTRON® 4Business 730 11 C2 - wandlaadstation 11 kW met vaste kabel 7.5m type 2

De AMTRON® 4Business 730 11 C2 is een driefasig 11 kW of 3,7 kW monofasig laadstation met vaste kabel van 7,5m voorzien van een type 2 koppeling. Deze AMTRON® is ontworpen voor koppeling aan een chargepoint operator (CPO) via OCPP 1.6 en is zo geschikt voor publieke uitbating of als laadstation voor bedrijfswagens met facturatie aan de werkgever. Het toestel is uitgerust met een MID kWh meter. Activatie van de laadbeurt kan via de ingebouwde RFID badge lezer of via de CPO.

Producteigenschappen:

- AMTRON® 4Business 730 mode 3 wandlaadstation tot 11 kW

- 1/ 3-fasige zonnelading voor laadvermogens van 1,4 - 11 kW

- Laadaansluiting: vaste kabel 7,5m met type 2 koppeling

- Uitrusting: GPRS en UTP, RFID reader, kWh-meter en LED-statusweergave

- Netaansluiting: 16 A 3x400 V+N+PE

- Beveiliging: afzonderlijke automaat 16 A c-curve en differentieel 30 mA type A in het verdeelbord te voorzien. Het toestel is voorzien van ingebouwde 6 mA DC beveiliging

- Bij het toestel worden 1 master en 3 user RFID-kaarten geleverd

- Behuizing: AMELAN®, IP44

- Slagvastheid: IK10

- Aansluitklemmen: maximum 5x10mm² (flexibel maximum 5x6mm²)

- kWh-meter: ja, geijkte (MID) kWh-meter

- MENNEKES 4Drivers app: ja

- MENNEKES 4Installers app: ja

- Instellingen: MENNEKES 4Installers app en webinterface

- Vrijgave laadbeurt: via RFID kaart of CPO

- OCPP: versie 1.5 en 1.6 via ingebouwde GPRS of via UTP

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMTRON® 4You 730 11 C2

Art. nr.: M1347111205BK

Terug naar index

## FRAME VOOR 1X AMTRON® 4You/4Business

Stalen frame, voorzien van een zwarte poederlak voor enkelzijdige montage van een toestel uit het AMTRON® 4YOU en AMTRON® 4Business gamma.

Voedingskabels lopen inwendig in het frame.

Fabrikant: MENNEKES - SIEMENS

Verdeler: STAGOBEL

Type: FRAME VOOR 1X AMTRON® 4You/4Business

Art. nr.: M18663

Terug naar index

## FRAME VOOR 2X AMTRON® 4You/4Business

Stalen frame, voorzien van een zwarte poederlak voor dubbelzijdige montage van twee toestellen uit het AMTRON® 4YOU en AMTRON® 4Business gamma.

Voedingskabels lopen inwendig in het frame.

Fabrikant: MENNEKES - SIEMENS

Verdeler: STAGOBEL

Type: FRAME VOOR 2X AMTRON® 4You/4Business

Art. nr.: M18664

Terug naar index